## Slide 1: پروژه درس حسگری و اندازه‌‌گیری
علی یداللهی – ۴۰۰۱۰۲۲۳۳
امیرحسین دهقانپور - ۴۰۰۱۰۱۱۸۶

## Slide 2: ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺩﺭﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎﭘﺎﻫﺎﺍﺯﺍﻫﻤﻴﺘﻲﺍﺳﺎﺳﻲﺩﺭﺣﺮﻛﺖ،ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯﻭﺯﻥﺑﺪﻥﻭﺣﻔﻆﺗﻌﺎﺩﻝﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻛﻠﻲﺭﺍﻩﺭﻓﺘﻦﻭﺩﻭﻳﺪﻥﺩﺭﺍﻛﺜﺮﭘﺴﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺍﻥﻣﺸﺎﺑﻪﺍﺳﺖ. ﺍﻣﺎﺩﺭﺣﺎﻟﻲﻛﻪﺍﻛﺜﺮﭘﺴﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺍﻥﻓﻘﻂﺍﻧﮕﺸﺘﺎﻥﺧﻮﺩﺭﺍ ﺭﻭﻱﺯﻣﻴﻦﻗﺮﺍﺭﻣﻲﺩﻫﻨﺪﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎﻛﻞﭘﺎﺍﺯﺟﻤﻠﻪﭘﺎﺷﻨﻪ ﺭﺍﺭﻭﻱﺯﻣﻴﻦﻗﺮﺍﺭﻣﻲﺩﻫﻨﺪ.ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦﺑﺮﺍﻱﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴﺮﻱ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱﻭﺍﺭﺩﺷﺪﻩﺑﺮﭘﺎﺩﺭﻫﻨﮕﺎﻡﺭﺍﻩﺭﻓﺘﻦﻭﺩﻭﻳﺪﻥ ﻧﻴﺎﺯﺑﻪﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻥﺣﺴﮕﺮﻫﻢﺩﺭﺟﻠﻮﻱﭘﺎﻭﻫﻢﭘﺎﺷﻨﻪﭘﺎ ﺍﺳﺖ. ﺗﺎﻛﻨﻮﻥﺣﺴﮕﺮﻫﺎﻱﭘﻴﺰﻭﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻚﺩﺭﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻱﻣﺮﺗﺒﻂﺑﺎﺣﻮﺯﻩﭘﺰﺷﻜﻲﻭﺑﺪﻥﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﺷﺪﻩﺍﻧﺪ. ﺩﺭﺍﻳﻦﭘﺮﻭﮊﻩﻧﻴﺮﻭﻱﺍﻋﻤﺎﻝﺷﺪﻩﺩﺭ ﺟﻠﻮﻭﻋﻘﺐﻳﻚﭘﺎﺩﺭﻫﻨﮕﺎﻡﻗﺪﻡﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻦﺑﺎﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯﺣﺴﮕﺮﻫﺎﻱﭘﻴﺰﻭﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻚﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴﺮﻱﺷﺪﻩﻭﮔﺎﻡ ﻫﺎﻱﻃﺮﺍﺣﻲﻣﺪﺍﺭﺁﻣﺎﻳﺶﻣﻨﺎﺳﺐﺑﺮﺍﻱﺗﻘﻮﻳﺖﺳﻴﮕﻨﺎﻝ ﺧﺮﻭﺟﻲﺣﺴﮕﺮﻭﺣﺬﻑﺳﻴﮕﻨﺎﻝﻫﺎﻱﻣﺰﺍﺣﻢﺑﻪﻭﺳﻴﻠﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮﺁﻭﺭﺩﻩﺷﺪﻩﻭﺍﻳﻦﻣﺪﺍﺭﻫﺎﺑﻪﻭﺳﻴﻠﻪﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭLTSPICE ﺷﺒﻴﻪﺳﺎﺯﻱﺷﺪﻩﺍﻧﺪ

## Slide 3: پیشﺯﻣﻴﻨﻪﻃﺮﺍﺣﻲ
مدلﺣﺴﮕﺮﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﺷﺪﻩ: TDKHF20-6R85003
ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ :‌ 0.354v/m
Young modulus :‌ 3.5kpa
ﻣﻘﺎﻭﻣﺖﻭﻳﮋﻩ :‌ 4.6 × 109Ωm
ﺣﺪﺍﻛﺜﺮﻭﻟﺘﺎﮊﺧﺮﻭﺟﻲﺣﺴﮕﺮﻫﺎ :‌ 0.38mv
ولتاژ خروجی :‌ ۲ تا ۲.۵ ولت - پهنای باند : ۰.۵ تا ۲ هرتز

## Slide 4: ﮔﺎﻡﻫﺎﻱﻃﺮﺍﺣﻲ
ﺗﻘﻮﻳﺖﻛﻨﻨﺪﻩ Instrumentation
R1 = R3 = 1 k
R2 = 65 k
R4 = 50

## Slide 5
فیلتر پایین گذر
R = Rf = 1 k
C = 100 µF

## Slide 6
فیلتر بالاگذر
R = R2 = 1k
C = 300µF

## Slide 7: شماتیک کلی مدار

## Slide 8: خروجی ها
خروجی تقویت کننده‌ Instrumentation

## Slide 9
خروجی فیلتر بالاگذر
خروجی فیلتر پایین‌گذر

## Slide 10
خروجی نهایی مدار به ازای فرکانس ۱ هرتز

## Slide 11: خروجی به ازای چند فرکانس خارج از بازه فرکانسی
۲۰ هرتز
۴۰ هرتز

## Slide 12
۱۰۰ هرتز

## Slide 13: ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮﻱ
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻛﺮﺩﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﺪﺍﺭﻓﺮﻛﺎﻧﺲ۱ﻫﺮﺗﺰﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻓﺮﻛﺎﻧﺴﻲ ﻣﺪﺍﺭﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﻋﺒﻮﺭﻣﻲﺩﻫﺪ ﻭﺁﻥﺭﺍ ﺑﻪﺧﻮﺑﻲ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻭ ﻧﻮﻳﺰ ﺭﺍ ﺣﺬﻑ ﻣﻲﻛﻨﺪ.ﺍﻣﺎ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲﻫﺎﻱﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻋﺒﻮﺭﺩﺍﺩﻩ ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ.